Условные обозначения в сантехнических схемах

Трубопровод в изоляции	Насос

Труба в футляре	Водомер

Фланцевое соединение	Термометр

Раструбное соединение	Манометр

Сварка	Вентилятор осевой

Крестовина	Вентилятор центробежный

Тройник

Компенсатор

Переход диаметра

Элеватор

# Пересечение

Бойлер/теплообменник/

Патрубок

Грязевик

Задвижка

Раковина 		+

Вентиль

Проходной кран	 Мойка

Ванна

Трехходовой кран

Унитаз

Регулятор расхода РР

Писуар

Обратный клапан

Трап

Клапан воздушный

Гидрозатвор /сифон/

| № п | Назначение трубопроводов | Цвет окраски |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основной | Опознавательные кольца |
|  | Подающий трубопровод сети и системы отопления | Зеленый | Желтые |
|  | Обратный трубопровод сети и систем отопления | Зеленый | Коричневые |
|  | Обратный трубопровод сети при независимой схеме отопления | Коричневый | Без колец |
|  | Подпиточный трубопоровод | Зеленый | Без колец |
|  | Подающий трубопровод ГВС | Синий | Оранжевые |
|  | Циркуляционный трубопровод ГВС | Синий | Белые |
|  | Холодной питьевой воды | Синий | Без колец |
|  | Химически очищенная вода | Зеленый | Белые |
|  | Техническая вода | Черный | Без колец |
|  | Перегретый пар | Красный | Без колец |
|  | Насыщенный пар | Красный | Желтые |
|  | Пар отборов | Красный | Зеленые |
|  | Конденсатоприемник | Зеленый | Синие |

Кольца должны быть нанесены на трубопроводе перед входом и после выхода его из стен, а также по обе стороны задвижек. Расстояние между кольцами 1,0 до 5.м; ширина колец от 50 до 100мм.

На тепловом пункте должны быть окрашены в красный цвет:

-регуляторы

-пожарные насосы

-штурвалы задвижек

-предохранительные кожуха и упругие муфты электронасосных агрегатов

-масленки задвижек и насосных агрегатов

-отключающие устройства (кнопки Стоп»)

-огнетушители, пожарный инвентарь

На тепловом пункте должны быть окрашены:

-чугунные задвижки в черный цвет

-стальные задвижки в серый цвет

Оборудование и приборы теплового пункта должны быть промаркированы:

-тепломеханическое оборудование – согласно принципиальной схеме данного абонента

-КИП и автоматики -в соответствии со схемой автоматизации данного ТП

-электрооборудование – согласно однолинейной схеме электрооборудования данного ТП

-маркировочные надписи должны быть выполнены аккуратно краской белого цвета

-на оборудовании должны быть нанесены стрелки, указывающие направление потоков на водоподогревателях и трубопроводах

# Text boxes

100

80