Нормативные документы > > > - Инструкции по охране труда > > > Инструкция по охране труда при работе в люльке 2016

## Инструкция по охране труда при работе в люльке 2016

Январь 2016

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ЛЮЛЬКАХ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Данная инструкция по охране труда предназначена для работников, занятых выполнением работ из корзины подъемника автомобильной вышки, допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие удостоверение на право работы в корзине автовышки, прошедшие:

— вводный инструктаж;

— инструктаж по пожарной безопасности;

— инструктаж по электробезопасности;

— первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Повторный инструктаж, по охране труда на рабочем месте, рабочий люльки проходит ежеквартально и при перерывах в работе более чем 30 календарных дней.

1.3. Внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса,

замене приспособлений и инструмента, при нарушений инструкций охраны труда.

1.4. Повторная проверка знаний рабочих люльки автовышек проводится квалификационной комиссией предприятия:

— периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

— по требованию лица ответственного по надзору за кранами на предприятии или инспектора Ростехнадзора.

1.5. Рабочий люльки автовышки обязан:

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

— соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности.

— соблюдать установленный порядок производства работ вблизи ЛЭП;

— знать приемы освобождения лиц, попавших под напряжение электрического тока;

— использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.6. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

— движущиеся и вращающиеся узлы и детали автовышки;

— работа на высоте.

1.7. Рабочий люльки должен знать и соблюдать правила личной гигиены.

Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

1.8. Рабочий люльки в процессе работы обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты:

— пояс предохранительный, ТУ 8786-002-50338810-01;

— каска, ГОСТ 12.4.091-80

1.9.  В случае невыполнения положений настоящей  инструкции работник может быть привлечен к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы рабочий люльки обязан:

а) предъявить удостоверение руководителю о проверке знаний безопасных методов работы;

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.

2.2.  После получения задания у бригадира или руководителя рабочий люльки обязан:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты;

б) проверить состояние площадки, что подъемник правильно установлен на все опоры;

в) убедиться, что на месте производства работ, в зоне электропередачи, люлька подъемника не касается проводов;

г) убедиться, что при установке подъемника около здания расстояние между ними и поворотной платформой составляет не менее 1 м;

δ) убедиться, что в зоне работы подъемника нет посторонних людей.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы механизмов автовышки рабочий люльки обязан:

а) входить и выходить из люльки только через посадочные площадки, при полной остановке подъемника в положении «Посадка», при работе подъемника вход в люльку должен быть защищен съемным ограждением или запирающейся дверью;

б) не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внимательно наблюдать за верхними и боковыми препятствиями;

в) не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы;

г) следить за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъемность подъемника;

δ) работать на безопасном расстоянии не менее 0,5м и без дополнительных нагрузок на колено стрелы;

е) следить за безопасным перемещением и в случае опасности сигнализировать машинисту или производить остановку двигателя с пульта управления, установленного в люльке;

ж) работать при достаточном освещении;

з) не сбрасывать с люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы;

к) не переезжать с одного места на другое на подъемнике, если это не предусмотрено руководством по эксплуатации.

л) во время работы быть внимательным не отвлекаться и не отвлекать других;

м) не работать при грозе , дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника.

н) не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

о) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке.

3.2. При обнаруженных неисправностях корзины автовышки, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте, немедленно остановить автовышку. Только после устранения замеченных недостатков продолжить работу на автовышке.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При потере устойчивости автовышки (проседание грунта) рабочий люльки  должен прекратить работу, подать предупредительный сигнал машинисту, опустить люльку на землю и установить причину аварийной ситуации.

4.2. Если элементы подъемника оказались в близи ЛЭП, люлечник должен предупредить машиниста об опасности, чтобы отвести люльку от электропроводов.

4.3. Прекратить работу при неисправных приборах безопасности, (ограничитель предельного груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном положении).

4.4. При обнаружении каких-либо неисправностей, признаков начинающегося разрушения, следует немедленно прекратить все работы, эвакуировать работающих с высоты и сообщить руководителю работ.

4.5. При несчастном случае необходимо немедленно сообщить руководителю работ, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему и сохранить место и обстановку несчастного случая до прибытия комиссии по расследованию.

4.6. Если при выполнении работ работник почувствовал недомогание, головокружение, признаки отравления, необходимо немедленно прекратить работу и поставить в известность об этом руководителя работ.

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы:

— подать сигнал на опускание люльки;

— при опускании люльки соблюдать все меры предосторожности, нельзя отцеплять карабин с предохранительным поясом пока не будет достигнуто касание земли;

—  очистить и привести в порядок рабочее место.

5.3. Инструменты, спецодежду, защитные приспособления необходимо приводить в . порядок и складировать в отведенное место.

5.4. . Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, влияющих на безопасность труда, рабочий люльки должен сообщить руководителю работ, мастеру.

Top of Form